SECADOR DE MÃO GEMINUS  O PRIMEIRO DO MERCADO  CERTIFICADO NO INMETRO

GEMINUS O Nº 1 DO BRASIL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:  LINHA FLEX – ELETRÔNICA DIGITAL

ACIONAMENTO AUTOMATICO POR SENSORES

VOLTAGEM 220 VOLTS

GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA: IP22

NÍVEL DE RUIDO: 85DB

OS SENSORES, A RESISTÊNCIA E O SISTEMA DE DESLIGAMENTO AUTOMATICO, SÃO GERENCIADOS

POR MICROPROCESSADOR (+ TECNOLOGIA + FUNÇÕES + SEGURANÇA + QUALIDADE).

DUAS PLACAS ELETRÇÔNICAS INTERLIGADAS: 1ª  Controla o Motor ,  2ª  Controla os Sensores

EQUIPADO COM MOTOR TURBO 1100 WATTS (profissional)

.ORIGINALMENTE AJUSTADO P/ 550 WATTS POR MEIO DE CIRCUITO ELETRÔNICO

FLUXO / VAZÃO DE AR NA REGULAGEM ORIGINAL É DE  80 LITROS POR SEGUNDO (Super eficiente)

FLUXO /  VAZÃO DE AR NA REGULAGEM FLEX : até 150 litros por segundo.  + eficiência + economia

.REGULAGEM DA VAZÃO DE AR: -> FÁCIL AJUSTE POR MEIO DE POTENCIôMETRO INSTALADO NA  PLACA ELETRÔNICA.

POTÊNCIA DO CONJUNTO NA REGULAGEM ORIGINAL: 1800 WATTS (Baixo Consumo de Energia – 8,2 ampers)

.TEMPO P/ SECAGEM NA REGULAGEM ORÍGINAL :  EM ATÉ 13 SEGUNDOS (Seca as mãos por completo)

.CONSUMO DE ENERGIA P/ SECAGEM NA REGULAGEM ORIGINAL:  0,00650 KW/h

POTÊNCIA DO CONJUNTO NA REGULAGEM MÁXIMA:  1980 WATTS (Baixo Consumo de Energia – 9,0 ampers)

.TEMPO P/ SECAGEM NA REGULAGEM MÁXIMA : EM ATÉ  11 SEGUNDOS (Seca as mãos por completo)

.CONSUMO DE ENERGIA P/ SECAGEM NA REGULAGEM MÁXIMA :  0,00605 KW/h

DESLIGA AUTOMATICAMENTE AOS 25 SEGUNDOS DE USO (mesmo com as mãos sob os sensores)

RESISTÊNCIA DE 900 WATTS: COM DUPLA PROTEÇÃO , POR TERMOSTATO E MICROPROCESSADOR (com garantia)

DIMENSÕES: ALT: 280 MM, LARG: 195 MM, PROF: 175 MM

Contato:

(19) 3241-9191 ou  (19) 99659-8294

# Text boxes

GEMINUS ELETRÔNICA IND. E COM. LTDA. EPP

Rua Barão de Pirapitingui, 275 – Vila Industrial

Campinas – SP – Cep: 13035-570 – Fone: (19) 3032-5270 ou (19) 3141-9191

vendas@geminus.com.br    - www.geminus.com.br

CNPJ: 07.417.358/0001-63 – Insc: 244.993.540.118

SECADOR DE MÃO GEMINUS

###### MODELO: HD 3900 FLEX

##### GABINETE AÇO INOX 304